Ausschreibungstext

NL-DLO 170 R/E  (Downlight Opal / 170mm Deckenauschnitt / R = Rund E = Eckig)

LED Einbauleuchte mit einstellbarer Leistung 15 - 27 Watt, wechselbares Frontdekor, runde Einbauform, nicht schwenkbar, opaler PMMA Diffusor, für gesägte Deckenöffnungen. Drei Punkt Schraubalterung für Deckenmaterialen bis 45mm Stärke.

Leuchte darf bei Konstant Strom-Betrieb bis max. 350mA mit wärmedämmenden Material abgedeckt werden, Dampfsperre darf aufliegen.

Betriebsgerät (optional) extern. (Dimmbar in Abhängigkeit des Betriebsgeräts)

Leuchten Maße: (L x B) Ø 195mm, Höhe 80mm

Lichtquelle: 54 Samsung SMD LED 5630 G2

MacAdams: SDCM<3

Anschluss: AMP Stecker

Material: Kühler aus Aluminium Druckguss, opaler PMMA Diffusor

Technische Daten:

Lichtfarben 3000 Kelvin oder 4000 Kelvin,

Leuchten-Lichtstrom max. 2560 Lumen, CRI > 85, Effektivität: 96 lm/Watt

Schutzart IP44 vorn, (IP65-Kit/990101)

Schutzklasse III, Abstrahlwinkel 90°

UGR: <19

Eingangsstrom: Multi-Power Version 250 - 450 mA. 60 V/DC.

DA: 170mm, ET 80mm.

Lebensdauer: 50000 Std. (L80B10)

Energieeffizienzindex (EEI) = A+

Hersteller:

Nordlicht Beleuchtungssysteme

Type NL-DLO 170 R/E, Art. Nr. 411 100, Lichtfarbe 3000 Kelvin

Type NL-DLO 170 R/E, Art. Nr. 411 101, Lichtfarbe 4000 Kelvin

Dekor Weiß

Rund 940108/ Eckig 940112

Dekor Silber

Rund 940109/ Eckig 940113

Dekor Schwarz

Rund 940110/ Eckig 940114

Dekor Weiß Glas

Rund 940111/ Eckig 940115

Optional:

Betriebsgerät NL-BG-Smart50 (Art. 910560) einstellbar von 350mA bis 1050mA.

Betriebsgerät NL-BG-Maxi-50 (Art. 910543) dimmbar: Pushfunktion,1-10V, DALI